Institut für angewandte Physik

Praktikum für Fortgeschrittene

Versuch: Magnetische Linse

SS 2003

Inhaltsverzeichnis:

Grundlagen und Theorie	3

Lorentz-Kraft	3

Hall-Effekt	4

Helmholtz Spulen	5

Elektronen Linsen	6

Versuchsaufbau	7

Skizze	7

Helmholtz-Spulen	7

Elektronen Linse	8

Beschreibung	9

Helmholtzfeld	9

Elektronen Linse	9

Versuchsdurchführung	10

Helmholtz Spulen	10

Messung der Homogenität der Mittelebene	10

Messung der Homogenität der Zylinderachse	10

Theoretischer Beweis der Homogenität	11

Elektronen Linse	15

Messung des axialen Feldverlaufes	15

Messung des radialen Feldverlaufes	15

Berechnung der Brennweite	15

Messwerte	15

Helmholtzspulen	15

Elektronen Linse	17

Messkurven zu den Helmholtzspulen	20

Messkurven zu der magnetischen Linse	21

Literaturverzeichnis	22

Anhang	23

Mitschrift (anno 2002)	23

Notizen (anno 2003)	23

# Grundlagen und Theorie

In diesem Versuch soll mit Hall-Sonden zum einen das Magnetfeld eines Helmholtz Spulenpaares, als auch das Feld einer Elektronenlinse ausgemessen werden. Um den Versuch besser verstehen zu können hier erst einmal ein paar Basics:

## Lorentz-Kraft

Die Lorentz-Kraft wirkt auf bewegte Ladung Q im Magnetfeld B und wird beschrieben mit

(1)

Sie tritt nur auf, wenn die Ladung nicht parallel zum Magnetfeld bewegt wird. Die Kraft wirkt senkrecht auf die Bewegungsrichtung und ebenfalls senkrecht auf das Magnetfeld. Sie wird oft durch die „Drei-Finger-Regel der rechten Hand“ beschrieben. Dabei werden Daumen, Zeige und Mittelfinger so von der Hand abgespreizt, dass sie alle im 90° Winkel zueinander stehen. Der Daumen wird in Richtung der Geschwindigkeit gehalten und der Zeigefinger in Richtung des Magnetfeldes. Die sich dann ergebende Zeigerichtung des Mittelfingers entspricht dem Richtungssinn der Lorentz-Kraft.

## Hall-Effekt

Der Hall-Effekt basiert auf der Lorentz-Kraft. Bringt man ein Stromdurchflossenes Leiterplättchen der Dicke b senkrecht in ein Magnetfeld B ein, so werden sich entgegengesetzte Ladungen aufgrund der Lorentzkraft an gegenüberliegenden Seiten des Leiters häufen. Die so entstehende Querspannung heißt Hallspannung:

(2)

Der Hall-Effekt ist bei gut leitenden Metallen sehr klein. Werden jedoch Halbleiter verwendet, so gewinnt der Hall-Effekt an Bedeutung. Zum Bau von Hall-Generatoren werden vor allem 3-5-Halbleiter verwendet. Diese sind Verbindungen aus Elementen die in der dritten und fünften Spalte des Periodensystems stehen. Misst man nun mit diesen Hall-Generatoren die Stromstärke und die Hall-Spannung, so hat man eine Hall-Sonde mit der man ein Magnetfeld ausmessen kann.

## Helmholtz Spulen

Ein Helmholtz-Spulenpaar wird dazu verwendet ein homogenes Magnetfeld zu erzeugen. Dazu werden zwei in ihren Eigenschaften wie Durchmesser, Windungszahl, etc identische Spulen einander gegenüber gestellt. Werden die beiden Spulen nun in gleicher Richtung vom Strom durchflossen, so entsteht im Idealfall ein homogenes Magnetfeld. Es gilt hierbei die Faustregel, dass der Abstand der Spulen voneinander ihrem Durchmesser entsprechen sollte.

Im Zusammenhang mit der Lorentz-Kraft ist ein homogenes Magnetfeld interessant, weil dadurch Teilchen auf eine Kreisbahn gelenkt werden können, ohne dass ihnen Energie zu- oder abgeführt wird. Die Kreisfrequenz, Larmor Frequenz, ist wichtig für die Deutung optischer und elektromagnetischer Effekte.

## Elektronen Linsen

Linsen und ihr Verhalten sind uns aus der Optik schon bekannt. Sie sind lichtdurchlässige Körper die den Verlauf von Lichtstrahlen durch Brechung beeinflussen.

In der geometrischen Elektronenoptik kann man mit elektrischen Elektronenlinsen, sowie der magnetischen Linse einen ähnlichen Effekt auf Elektronenstrahlen ausüben. Sie werden durch zylindersymmetrische elektrische oder magnetische Felder erzeugt. Während sich bei elektrischen Linsen die Geschwindigkeit der Elektronen verändert, bleibt die Geschwindigkeit der Elektronen bei der magnetischen Linse konstant. Bei langen magnetischen Linsen bleiben achsenparallele Strahlen achsenparallel, das Bild wird um 360° gedreht und man erhält einen Abbildungsmaßstab von 1:1. Da es in einem solchen Fall nicht interessant ist von Brennweiten zu sprechen beschäftigen wir uns nun mit den kurzen magnetischen Linsen. Hier wirkt sich die begrenzte Feldinhomogenität ganz anders aus. Vor der Spule haben die Feldlinien eine Radialkomponente. So erfahren achsparallel einfliegende Elektronen eine Lorentzkraft. Diese wird beim divergierenden Feld wieder aufgehoben. Beim Durchflug durch die Spule jedoch erfährt das Elektron eine azimutale Geschwindigkeitskomponente, die zu einer Lorentzkraft führt, welche das Elektron radial zur Achse hin ablenkt.

Die Brennweite einer kurzen magnetischen Linse lässt sich mit folgender Formel berechnen:

(3)

Anwendung finden kurze magnetische Linsen in Elektronenmikroskopen. Um Linsen mit kurzen Brennweiten und kurzen Feldern zu erhalten braucht man eine große Feldstärke. Um dies zu erreichten verwendet man eisengekapselte Spulen, die mit einem kleinen Schlitz versehen sind.

# Versuchsaufbau

## Skizze

### Helmholtz-Spulen

Frontansicht der Sonden:      1b)                                                      1a)

### Elektronen Linse

## Beschreibung

### Helmholtzfeld

Für den ersten Teil des Versuches stehen zwei Helmholtz Spulen zur Verfügung, welche in variablem Abstand zueinander auf einer Schiene positioniert werden können. Auf einer parallelen Schiene kann man eine Halterung montieren, die zur Fixierung der Messsonde dient. Diese Halterung kann für den zweiten Abschnitt des ersten Teiles auch auf die Schiene montiert werden, auf welcher die Helmholtzspulen befestigt sind. Die Sonden sind an einem Oestermeter angeschlossen. Die Spulen werden in Reihe geschaltet und an eine Stromquelle angeschlossen, die konstant 5 V bei 1 A liefert.

Der Durchmesser der Spulen wird durch d beschrieben. Idealerweise sollten die Spulen kreisrund sein. Wahrscheinlich aufgrund äußerer Einflüsse sind die Spulen jedoch leider breiter als hoch. Idealisierend wird daher angenommen, dass sie einen Durchmesser von 30 cm haben sollten, beziehungsweise einen Durchmesser von 30 cm hatten, als der Versuch angelegt wurde.

Somit ergibt sich für den idealen Abstand gemäß dem Abschnitt über Helmholtz-Spulen eine Entfernung von x = 15 cm. Die Schienen sind 40 cm voneinander parallel fest montiert.

Die Sonden sind mit einer Skala ausgestattet, die an der Sondenspitze mit 0 beginnt, und somit an den Messpunkten Aufschluss über die Einschubtiefe der Sonden gibt.

### Elektronen Linse

Bei diesem Teil des Versuches hat man zwei Spulen mit einem massiven Eisenring parallel fixiert. Im Inneren der Spulen befindet sich ebenfalls Eisen. Die Eisenkerne der Spulen ragen aus den Spulen heraus. Zwischen ihnen ist ein Freiraum von 1 cm.

An der rechten Seite dieser Installation befindet dich ein Führungsrohr aus Plastik, durch welches die Quersonde eingeführt werden kann.

Vor der Installation befindet sich eine – etwas wackelige – Halterung, die für das Messen mit der Längssonde vorgesehen ist.

# Versuchsdurchführung

Nun kommen wir endlich zum praktischen Teil. Nachdem wir die verschwunden Stromquelle ersetzt haben konnte es losgehen.

## Helmholtz Spulen

Die Stromquelle wird so eingestellt, dass sie konstant 1 A bei 5 V liefert. Dann wird die erste Sonde an das Oestermeter angeschlossen und die Skala geeicht. Dies geschieht indem man die Sonde irgendwohin hält, nur nicht in die Nähe der Helmholtz-Spulen, und die Nadel auf „0“ stellt.

### Messung der Homogenität der Mittelebene

Wir beginnen mit der schwarz-gelb markierten Sonde. Hier ist darauf zu achten, dass sich die Sonde immer im gleichen Winkel  zum Magnetfeld steht um miteinander vergleichbare Messwerte zu erhalten. Wir lösen dies Problem, indem wir die Sonde senkrecht zum Magnetfeld stellen und somit immer den maximalen Ausschlag als Messwert in unsere Liste aufnehmen. Wenn wir die Sonde um 180° drehen erhalten wir den gleichen Wert, allerdings schlägt das Oestermeter zur anderen Seite hin aus.

Die Messung der Homogenität des Magnetfeldes in der Mittelebene (Tab. (1)) bei einem Abstand von 15 cm fällt sehr deutlich aus. Wie man an der mittleren Kurve in Abb.(1) erkennen kann, hat man in der Mitte der Spulen ein „breite“ Homogenität. Ändert man nun den Abstand der Spulen zueinander um 25% so kann man eine deutliche Veränderung des Magnetfeldes in der Mittelebene feststellen.

Verändert man den Abstand der Spulen um -25% so erhält man eine Kurve, die zwei Maxima und ein lokales Minimum hat. Die Maxima sind beide höher als das Plateau der ursprünglichen Kurve. Vergrößert man aber stattdessen den Abstand der Spulen um 25 % so erhält man eine Kurve, die eine wesentlich geringere Homogenität bei geringerer Magnetfeldintensität aufweist. Vergrößert man den Abstand der Kurven weiter, so erhält man eine Kurve mit einem punktuellen Maximum, welches unterhalb der eingezeichneten Kurven verlaufen wird.

### Messung der Homogenität der Zylinderachse

Um nun die Konstanz des Magnetfeldes auf der Zylinderachse zu messen, wechseln wir die Sonde. Wir verwenden nun die weiß markierte Sonde. Durch die Konstruktion dieser Sonde ist es nun nicht mehr nötig auf den Drehwinkel der Sonde zu achten.

Gemäß Tab. (2) erhalten wir hier ein fast 10 cm breites Maximum. In diesem Bereich ist das Magnetfeld auf der Zylinderachse homogen. Nähert man die Spulen einander an, so schrumpft die Ebene (vgl. Abb. (2)) , welche die Konstanz ausdrückt so weit, bis man eine runde Kurve mit einem Maximum in einem Punkt erhält. Vergrößert man die Distanz zwischen den Spulen, so erhält man einen Graphen, der zwei Maxima besitzt. Genau in der Mitte zwischen diesen beiden Maxima bildet sich ein lokales Minimum aus. Dies ist durch die endliche Reichweite des Magnetfeldes zu erklären. Die Intensität nimmt mit zunehmender Entfernung ab. Würde man die Spulen relativ weit voneinander entfernen, so würden sie zwei gleiche B-Felder ausbilden, und das lokale Minimum würde ein absolutes Minimum sein. Durch die relative Nähe zueinander ergänzen sich jedoch die beiden B-Felder in dem Bereich in dem sie sich schneiden. Dadurch erhält man die Kamelrückenförmige Kurve in Abb. (2).

### Theoretischer Beweis der Homogenität

In diesem Abschnitt wollen wir nun die Homogenität des Helmholtfeldes theoretisch beweisen und anhand des Biot-Savart`schen Gesetztes folgende Formel herleiten:

, für d= R

(4)

Das Biot-Savart’sche Gesetz lautet:

(5)

Es beschreibt das Magnetfeld eines vom Strom I durchflossenen Leiterelementes am Ort .

Weber und Kohlrausch bestimmten  k experimentell als gleich der reziproken Lichtgeschwindigkeit:

(6)

Dies ist wichtig für die relativistischen Formulierungen de Maxwellschen Gleichungen. In praktischen Maßsystemen ergibt sich

, mit

(7)

Das Biot-Savart’sche Gesetz beschreibt die magnetische Induktion. Diese ist im Vakuum identisch mit der magnetischen Feldstärke. Damit erhalten wir

(8)

Wir bedienen uns nun des folgenden Schema:

Der Koordinatenursprung sollte nun genau in der Mitte zwischen den beiden Spulen liegen. Leider ist das Schema etwas verzerrt.

Aus dem Schema können wir folgendes vergrößern und so deutlich ablesen:

;   α + β = 90°   ;

(9),(10),(11)

Da die Helmholtz-Spulen parallel zur x und y Achse ausgerichtet sind und ihren Mittelpunkt auf der z-Achse haben, können wir den z-Anteil dort einfach ablesen. Weil die Helmholtzspulen sich nur in ihrer Position auf der z Achse unterscheiden, erhalten wir somit aus (7) und (9):

(12)

(13)

(14)

Für die magnetische Feldstärke erhalten wir nun:

(15)

mit

(16)

(17)

(18)

Betrachtet manz nun die Komponente Bz auf er z-Achse, dann ist aus der Definition des Kreuzproduktes klar, dass für  die z-Komponenten der Kreuzprodukte und verschwinden.

Wenn wir nun Zylinderkoordinaten einführen, dann gilt:

(19)

(20)

(21)

(22)

Führ man nun noch die beiden Kreuzprodukte in einer Nebenrechnung durch:

(23)

1

(24)

So erhält man aus den Ergebnissen von  (21), (22) sowie aus (13), (19), (20):

(25)

Da wir näherungsweise für die Homogenität des Helmholtzfeldes wünschen, liefert die Entwicklung von Hz(0) um z = 0:

(26)

Wir sehen nun, dass wir die Homogenität genau dann erreichen, wenn d=R. Bedenken wir noch, dass jede Spule N Windungen hat, dann erhalten wir an der Stelle z = 0:

(27)

Da nun (4) gleich (25) ist haben wir erfolgreich bewiesen, das sich die Formel aus dem Biot-Savard’schen Gesetz herleiten lässt.

Wenn wir nun unsere Versuchsbedingungen N=100, I = 1A und R = 15cm einsetzen, dann erhalten wir:

## Elektronen Linse

### Messung des axialen Feldverlaufes

Die Messung des axialen Feldverlaufes mit der Hallsonde verläuft ähnlich wie bei dem Helmholtz-Spulenpaar. Aufgrund des ausgeprägten Maximums in der Mitte der Messwerte können die Nebenmaxima nicht in Abb.3 visualisiert werden.

### Messung des radialen Feldverlaufes

In Abb. 4 kann man das Messergebnis des radialen Verlaufs sehen. Das Minimum befindet sich genau an der Stelle r=0 und z=0. Vergleicht man diesen Wert mit dem Maximum des axialen Verlaufs, so stellt man eine Abweichung der beiden Sondenwerte um 50 Oe= 4,5% fest.

### Berechnung der Brennweite

Nun wollen wir die Brennweite der Linse anhand der Busch’schen Brennweitenformel, Formel (3), berechen. Wir gehen dabei von einem Erregungsstrom von 1 A und einer Elektronenenergie von 50 keV aus.

Als erstes müssen wir Bz  ersetzen:

(28)

Durch bilden der Untersumme unter der Kurve Hz2 erreichen wir die gewünschte Planimetrierung. Die so ermittelte Fläche von 19,82 cm2 führt mit dem Maßstab von zu folgendem Zwischenergebnis:

Für die Busche Brennweitenformel brauchen wir nun noch die Geschwindigkeit des Elektrons. Diese errechnen wir uns unter der Annahme, dass v « c aus der Formel:

(29)

Damit erhalten wir aus (3), (7) und (28):

(30)

Wenn man aber keine größeren Fehler machen will müssen wir hier v neu berechnen. Dies liegt daran, dass wir mit v im Bereich eines relativistischen Korrekturfaktors von

(31)

kommen. Also berechnen wir v diesmal korrekt:

(32)

Nun erhalten wir für die Geschwindigkeit.

Setzen wir nun die korrigierte Geschwindigkeit  in (30) ein und beachten dabei, dass wir die relativistische Masse Elektron verwenden müssen, so ergibt sich

f = 15,3 mm.

Dies sind 1,3 mm und somit 8,5 % weniger als die nicht relativistische Rechnung ergeben hat.

# Messwertem

## Helmholtzspulen

Aufgabe 1a)

Tab. (1)

Aufgabe 1b)

| 20 | 24 | 26,5 | 21,9 |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | 24,3 | 28 | 22 |
| 22 | 25,8 | 29,8 | 22,5 |
| 23 | 26,5 | 31,5 | 23,8 |
| 24 | 28 | 32,9 | 24,2 |
| 25 | 29,3 | 34,8 | 25 |
| 26 | 30,7 | 37 | 26 |
| 27 | 32,3 | 39,5 | 27,8 |
| 28 | 34,2 | 42 | 29 |
| 29 | 36,6 | 44 | 30,2 |
| 30 | 38,8 | 46,1 | 32 |
| 31 | 41,8 | 49,5 | 34 |
| 32 | 44 | 52 | 36 |
| 33 | 46,3 | 54 | 38 |
| 34 | 50 | 56,1 | 40,7 |
| 35 | 52,2 | 58 | 43,6 |
| 36 | 54,9 | 60 | 46 |
| 37 | 58 | 60,8 | 49 |
| 38 | 60 | 62 | 52 |
| 39 | 62,2 | 62 | 55,6 |
| 40 | 64,2 | 62 | 58,2 |
| 41 | 66 | 62 | 61,8 |
| 42 | 66,7 | 61,9 | 64 |
| 43 | 67,9 | 61 | 67 |
| 44 | 68 | 60 | 69,8 |
| 45 | 68,1 | 60 | 71,8 |
| 46 | 68,2 | 60 | 73 |
| 47 | 68,3 | 60 | 74,1 |
| 48 | 68,3 | 60 | 75 |
| 49 | 68,2 | 60,2 | 75,9 |
| 50 | 68,1 | 60,5 | 75,9 |
| 51 | 68,1 | 61,6 | 75,9 |
| 52 | 68,1 | 62 | 75,9 |
| 53 | 68 | 62 | 74,4 |
| 54 | 67,8 | 62 | 73,8 |
| 55 | 66,4 | 61,8 | 72,2 |
| 56 | 65,6 | 60,4 | 70,3 |
| 57 | 64 | 59,7 | 68 |
| 58 | 62 | 58 | 64,8 |
| 59 | 59,6 | 56 | 62,9 |
| 60 | 56,6 | 54 | 60 |
| 61 | 54 | 52 | 56,8 |
| 62 | 51,8 | 49 | 53,8 |
| 63 | 48 | 46 | 50,4 |
| 64 | 45,8 | 43,5 | 47,6 |
| 65 | 42,3 | 41 | 44,4 |
| 66 | 40 | 38,4 | 42 |
| 67 | 38 | 36 | 39,9 |
| 68 | 35,9 | 34,2 | 36,8 |
| 69 | 33,7 | 32,3 | 34,7 |
| 70 | 31,8 | 30,7 | 32,7 |
| 71 | 30 | 29,5 | 30,8 |
| 72 | 28,3 | 28 | 29,4 |
| 73 | 27,2 | 26,2 | 28 |
| 74 | 26,1 | 25 | 26,5 |
| 75 | 24,9 | 24 | 25,8 |
| 76 | 24 | 23 | 24,2 |
| 77 | 23 | 22,2 | 23,9 |
| 78 | 22,2 | 21,9 | 22,8 |
| 79 | 21,9 | 20,6 | 22 |
| 80 | 20,9 | 20,1 | 19 |

Tab. (2)

## Elektronen Linse

Aufgabe 3)

| 1 | 1,2 |
| --- | --- |
| 2 | 1,2 |
| 3 | 1,24 |
| 4 | 1,3 |
| 5 | 1,3 |
| 6 | 1,37 |
| 7 | 1,4 |
| 8 | 1,43 |
| 9 | 1,5 |
| 10 | 1,6 |
| 11 | 1,61 |
| 12 | 1,7 |
| 13 | 1,8 |
| 14 | 1,84 |
| 15 | 1,87 |
| 16 | 1,7 |
| 17 | 1,4 |
| 18 | 1,4 |
| 19 | 1,45 |
| 20 | 2,85 |
| 21 | 16 |
| 22 | 57 |
| 23 | 32 |
| 24 | 4,5 |
| 25 | 1,6 |
| 26 | 1,2 |
| 27 | 1,1 |
| 28 | 1,1 |
| 29 | 1,1 |
| 30 | 1,2 |
| 31 | 1,6 |
| 32 | 6,6 |
| 33 | 57 |
| 34 | 360 |
| 35 | 1100 |
| 36 | 620 |
| 37 | 92 |
| 38 | 10 |
| 39 | 2,2 |
| 40 | 1,2 |
| 41 | 1,1 |
| 42 | 1,1 |
| 43 | 1,1 |
| 44 | 1,19 |
| 45 | 1,2 |
| 46 | 1,2 |
| 47 | 2,6 |
| 48 | 4,5 |
| 49 | 1,9 |
| 50 | 1,4 |
| 51 | 1,4 |
| 52 | 1,44 |
| 53 | 1,7 |
| 54 | 2,38 |
| 55 | 2,5 |
| 56 | 2,42 |
| 57 | 2,3 |
| 58 | 2,2 |
| 59 | 20,5 |
| 60 | 1,9 |

Tab. (3)

Aufgabe 4)

| 0 | 12,3 |
| --- | --- |
| 0,5 | 13,2 |
| 1 | 15,5 |
| 1,5 | 18,2 |
| 2 | 20 |
| 2,5 | 23 |
| 3 | 26,4 |
| 3,5 | 30 |
| 4 | 33,8 |
| 4,5 | 38,2 |
| 5 | 42 |
| 5,5 | 50 |
| 6 | 56,4 |
| 6,5 | 65,8 |
| 7 | 76,2 |
| 7,5 | 87,8 |
| 8 | 101 |
| 8,5 | 118 |
| 9 | 141 |
| 9,5 | 180 |
| 10 | 218 |
| 10,5 | 273 |
| 11 | 368 |
| 11,5 | 516 |
| 12 | 799 |
| 12,5 | 1300 |
| 13 | 1650 |
| 13,5 | 1750 |
| 14 | 1770 |
| 14,5 | 1783 |
| 15 | 1750 |
| 15,5 | 1620 |
| 16 | 1320 |
| 16,5 | 1150 |
| 17 | 1220 |
| 17,5 | 1480 |
| 18 | 1715 |
| 18,5 | 1785 |
| 19 | 1790 |
| 19,5 | 1790 |
| 20 | 1760 |
| 20,5 | 1515 |
| 21 | 1001 |
| 21,5 | 710 |
| 22 | 483 |
| 22,5 | 300 |
| 23 | 235 |
| 23,5 | 190 |
| 24 | 155 |
| 24,5 | 130 |
| 25 | 110 |
| 25,5 | 94 |
| 26 | 82 |
| 26,5 | 70 |
| 27 | 61,8 |
| 27,5 | 53 |
| 28 | 46 |
| 28,5 | 40 |
| 29 | 34,4 |
| 29,5 | 30,5 |
| 30 | 26,5 |

Tab. (4)

## Messkurven zu den Helmholtzspulen

Aufgabe 1a

Abb.(1)

Aufgabe 1b

Abb.(2)

## Messkurven zu der magnetischen Linse

Abb.(3)

Abb.(4)

# Literaturverzeichnis

Christian Gerthsen/Helmut Vogel, Physik, Die ganze Tiefe der Physik, Berlin, 1999

Walter Greiner, Theoretische Physik, Klassische Elektrodynamik, Frankfurt, 2002

Dietrich Staufer, Theoretische Physik, Ein Kurzlehrbuch und Repetitorium, Berlin, 1993

Paul A.Tipler/Dieter Gerlich/Götz Jerke, Physik, Heidelberg, 2000

Steffen Bohrmann/Rudolf Pitka/Horst Stöcker/Georg Terlecki,Physik,Der Grundkurs, Frankfurt, 1999

# Anhang

## Mitschrift (anno 2002)

## Notizen (anno 2003)

# Text boxes

y

x

d

Messpunkt

Messpunkt

A

1a)

1b)

V

s

x

Messpunkt

Eisenring

Halterung

Eisenkern

Spule

16 cm

14 cm

22 cm

28,25 cm

34,75cm

35,75 cm

B

A

I

F

A

UH

B

+

+

+

+

d

F

y

z

x

R

I

z

α

α

R

α

α

R

β

α