Protokoll zu 
Versuch 5

Autoren:
Fabian Wleklinski und Martin Klossek

Inhalt:

Versuch 5	2

5.1	Entwurf eines RAM-Speichers	2

5.1.1	Diagramm der Zustände	2

5.1.2	Codierung der Zustände	3

5.2	Implementierung des RAM-Speichers	3

5.2.1	Verhaltensbeschreibung	3

5.2.2	Konfiguration	5

5.2.3	Simulation	5

## Entwurf eines RAM-Speichers

In diesem Versuch geht es um die Anwendung der bisher erlernten Techniken zur Konzeption der Logik eines „RAM-Speichers“. Unsere Modell ist dafür zuständig, einen Speicherbaustein mit 32 Speicherpositionen à 16 Bit zu beschreiben.

### Diagramm der Zustände

Abbildung 1

Der initiale Zustand ist der Zustand IDLE. Hier sind die bits csb auf “1” und start auf “0” gesetzt. Sobald das start-Bit auf “1” geht, beginnt der Zyklus, der mit einer Frequenz von 6 ns arbeitet. Diese Schaltgeschwindigkeit wurde gewählt, da sich damit ein gutes Verhältnis aus der Menge der benötigten Zustände (bei der gewählten Periodendauer von 6 ns sind es 5 Zustände) und der Arbeitsgeschwindigkeit der Ansteuerung ergibt.

In der direkten Implementierung hätte man zunächst mit nur vier Zuständen operiert, wie sie in der Aufgabenstellung beschrieben waren. Dann wäre es durch den Zustand RW zu einer Periodendauer von größer gleich 11 ns gekommen. Durch die Teilung dieses Zustandes in RW.1 und RW.2 (siehe Zustandsgraph) kann die Periodendauer auf 6 ns herabgesetzt werden, da RW.1 für 6 ns und RW.2 für 5 ns gehalten werden müssen.

### Codierung der Zustände

Für die Codierung der 5 Zustände sind (log25( = 3 Bit notwendig. Die im Zustandsgraphen angegeben Zustände werden folgendermaßen codiert:

| Zustand | Wert |
| --- | --- |
| IDLE | 000 |
| WAIT t[su] | 001 |
| WAIT t[rw].1 | 010 |
| WAIT t[rw].2 | 011 |
| WAIT t[h] | 100 |

Alternativ hätten wir einen Greycode verwenden können, da sich dadurch bei jedem Zustandsübergang nur ein Bit der Zustandsvariable ändern würde, wodurch wir letztlich Bauelemente sparen könnten. Da wir aber sowieso auf einer abstrakten Ebene operieren, haben wir auf diese Codierung verzichtet, zumal die jetzige Version deutlich übersichtlicher ist.

## Implementierung des RAM-Speichers

### Verhaltensbeschreibung

Wir benutzen für unsere Verhaltensbeschreibung nicht den Namen „RAM“, sondern „RAM_Steuerung“, weil „RAM“ bereits für eine vorgefertigte Entity vergeben ist, welche die elementare Funktionalität des RAM-Speichers beinhaltet (Dekodierung der Werte in ein Array, etc...). Wir entwerfen das Verhalten des RAM-Speichers wie folgt:

library IEEE;

use IEEE.std_logic_1164.all;

ENTITY RAM_Steuerung IS

PORT   (start, clock, rwb : IN STD_LOGIC;

datain : IN  STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);

addr   : IN  STD_LOGIC_VECTOR(4 downto 0);

dataout: OUT STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0) );

END RAM_Steuerung;

ARCHITECTURE behaviour OF RAM_Steuerung IS

component RAM

PORT   (csb,rwb: IN STD_LOGIC;

datain : IN  STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);

addr   : IN  STD_LOGIC_VECTOR(4 downto 0);

dataout: OUT STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0)

);

end component;

signal mycsb,myrwb : STD_LOGIC;

signal zustand, zustand_next : STD_LOGIC_VECTOR(2 downto 0);

signal mydatain, mydataout : STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);

signal myaddr : STD_LOGIC_VECTOR(4 downto 0);

BEGIN

-- RAM instanziieren

myRAM : RAM port map (

mycsb,

myrwb,

mydatain,

myaddr,

mydataout

);

Automat: process( start, zustand )

begin

case zustand is

when "000" =>

mycsb <= '1';

if (start='1') then

zustand_next <= "001";

myaddr <= addr;

myrwb <= rwb;

else

zustand_next <= zustand;

end if;

when "001" =>

mycsb <= '0';

zustand_next <= "010";

if (myrwb='0') then

mydatain <= datain;

end if;

when "010" =>

zustand_next <= "011";

when "011" =>

if (myrwb='1') then

zustand_next <= "000";

dataout <= mydataout;

else

zustand_next <= "100";

end if;

when others =>

-- die Schattensignale zuruecksetzen

zustand_next <= "000";

mycsb <= '0';

myrwb <= '0';

end case;

end process;

next_state : process

begin

-- warten auf steigende Taktflanke

wait until (clock'event);

if (clock='1') then

-- den neuen Zustand setzen

zustand <= zustand_next;

end if;

end process;

END behaviour;

### Konfiguration

configuration RAM_config of RAM_stim is

for Test

for RAM_test: RAM_Steuerung

use entity work.RAM_Steuerung( Behaviour );

for Behaviour

for myRAM: RAM

use entity work.RAM( Behaviour );

end for;

end for;

end for;

for myClock: clock

use entity work.clock ( Behaviour2 );

end for;

end for;

end RAM_config;

### Simulation

library IEEE;

use IEEE.std_logic_1164.all;

entity RAM_stim is

end RAM_stim;

architecture Test of RAM_stim is

component RAM_Steuerung

PORT   (start, clock, rwb : IN STD_LOGIC;

datain : IN  STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);

addr   : IN  STD_LOGIC_VECTOR(4 downto 0);

dataout: OUT STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0) );

end component;

component clock

port (c      : OUT STD_LOGIC);

end component;

signal start_test, clock_test, rwb_test : STD_LOGIC;

signal datain_test, dataout_test : STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);

signal addr_test : STD_LOGIC_VECTOR(4 downto 0);

begin

RAM_test : RAM_Steuerung port map (

start_test,

clock_test,

rwb_test,

datain_test,

addr_test,

dataout_test

);

myClock: clock port map (clock_test);

-- Beschreibung des RAM-Verhaltens

start_test	<= '0' after 0 ns,

'1' after 20 ns,

'0' after 32 ns,

'1' after 60 ns,

'0' after 72 ns,

'1' after 100 ns,

'0' after 112 ns,

'1' after 140 ns,

'0' after 152 ns,

'1' after 180 ns,

'0' after 192 ns,

'1' after 220 ns,

'0' after 232 ns;

rwb_test	<= '0' after 0 ns,

'1' after 60 ns,

'0' after 100 ns,

'1' after 220 ns,

'0' after 260 ns;

addr_test	<= "00111" after 0 ns,

"00111" after 60 ns,

"01001" after 100 ns,

"00000" after 140 ns,

"00001" after 180 ns,

"01001" after 220 ns;

datain_test	<= "0000000000000000" after 0 ns,

"0000001110000010" after 20 ns,

"0000000000000000" after 60 ns,

"0000001111111000" after 100 ns,

"0000000001111110" after 140 ns,

"1111111111111111" after 180 ns,

"0000000000000000" after 220 ns;

end Test;

Die Simulation des RAM-Speichers ergibt die folgende Ausgabe: