Protokoll zu 
Versuch 6

Autoren:
Fabian Wleklinski und Martin Klossek

Inhalt:

Versuch 6	2

6.1	Entwurf eines FSMD-Potenzierers	2

6.1.1	Allocation: Auswahl der Resourcen	2

6.1.2	Scheduling: Register-Transfer-Tabelle	2

6.1.3	Bindung: Blockschaltbild	3

6.1.4	Steuerwerksynthese: Zustandsdiagramm	4

6.2	Implementierung des Potenzierers	4

6.2.1	Verhaltensbeschreibung	4

6.2.2	Konfiguration	6

6.2.3	Simulation	6

6.2.4	Synthese mit Synopsys	14

## Entwurf eines FSMD-Potenzierers

In diesem Versuch geht es um die Anwendung der bisher erlernten Techniken zur Konzeption der Logik eines Potenzierers auf der Basis von „FSMD“ („Finite State Machine with Datapath“). Wir entwerfen eine Schaltung, die zu einer beliebigen Eingabe (natürlich im Rahmen der Breite der Datenleitung) a die Ausgabe a^3 berechnet.

### Allocation: Auswahl der Resourcen

Wir entscheiden uns, die Schaltung unter Verwendung von einem 4-Bit Addierer, einem 4-Bit Komparator, zwei 4-Bit Registern, einem 16-Bit Addierer, einem 16-Bit Komparator, zwei 16-Bit Registern und 8 4:1-Multiplexern aufzubauen.

### Scheduling: Register-Transfer-Tabelle

| Zustand |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IDLE | if (start = '1') then volumen <= "000000000000"; i <= "0000"; ready <= '0'; zustand_next <= "LOOP i"; end if; | 10 | 10 | -- | -- | -- | 00 | 01 | 00 |
| LOOP i | if (i = a) then zustand_next <= "IDLE"; ready <= '1'; else zustand_next <= "LOOP n"; n <= "0000"; flaeche <= "000000000000"; end if; | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01 | 10 |
|  |  | 01 | 10 | -- | 01 | -- | 00 | 01 | 00 |
| LOOP n | if (n = a) then volumen <= volumen+flaeche; i <= i + 1; zustand_next <= "LOOP i"; else zustand_next <= "ADD n"; end if; | 00 | -- | 00 | 00 | 01 | 01 | 00 | 00 |
|  |  | 01 | 01 | 01 | -- | -- | 01 | 01 | 00 |
| ADD n | flaeche <= flaeche + a; n <= n + 1; zustand_next <= "010"; | 01 | 00 | 01 | 01 | 00 | 10 | 01 | 00 |

### Bindung: Blockschaltbild

Abbildung 1

### Steuerwerksynthese: Zustandsdiagramm

Abbildung 2

## Implementierung des Potenzierers

### Verhaltensbeschreibung

library IEEE;

use IEEE.std_logic_1164.all;

use IEEE.std_logic_arith.all;

entity FSMD is

port( a        : in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);

c, start : in STD_LOGIC;

volumen  : out STD_LOGIC_VECTOR(11 downto 0);

ready    : out STD_LOGIC);

end FSMD;

architecture Implementierung of FSMD is

signal a_unsigned: UNSIGNED(3 downto 0);

signal flaeche_unsigned: UNSIGNED(11 downto 0);

signal i_unsigned, n_unsigned : UNSIGNED(3 downto 0);

signal volumen_unsigned : UNSIGNED(11 downto 0);

signal zustand, zustand_next : STD_LOGIC_VECTOR(2 downto 0);

begin

a_unsigned <= UNSIGNED(a);

volumen   <= STD_LOGIC_VECTOR(volumen_unsigned);

Automat: process(zustand, start)

begin

case zustand is

-- initialer Zustand

when "000" =>

if (start = '1') then

volumen_unsigned <= "000000000000";

i_unsigned <= "0000";

ready <= '0';

zustand_next <= "001";

else

ready <= '1';

zustand_next <= zustand;

end if;

when "001" =>

if (i_unsigned = a_unsigned) then

zustand_next <= "000";

ready <= '1';

else

zustand_next <= "010";

n_unsigned <= "0000";

flaeche_unsigned <= "000000000000";

end if;

when "010" =>

if (n_unsigned = a_unsigned) then

volumen_unsigned <= volumen_unsigned + flaeche_unsigned;

i_unsigned <= i_unsigned + 1;

zustand_next <= "001";

else

zustand_next <= "011";

end if;

when "011" =>

flaeche_unsigned <= flaeche_unsigned + a_unsigned;

n_unsigned <= n_unsigned + 1;

zustand_next <= "010";

when others =>

zustand_next <= "000";

end case;

end process;

next_state: process(c)

begin

-- warten auf steigende Taktflanke

if c='1' then

-- den neuen Zustand setzen

zustand <= zustand_next;

end if;

end process;

end Implementierung;

### Konfiguration

configuration FSMD_config of FSMD_stim is

for Test

for FSMD_test: FSMD

use entity work.FSMD( Implementierung );

end for;

for myClock: clock

use entity work.clock ( Behaviour2 );

end for;

end for;

end FSMD_config;

### Simulation

library IEEE;

use IEEE.std_logic_1164.all;

entity FSMD_stim is

end FSMD_stim;

architecture Test of FSMD_stim is

component FSMD

port( a        : in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);

c, start : in STD_LOGIC;

volumen  : out STD_LOGIC_VECTOR(11 downto 0);

ready    : out STD_LOGIC);

end component;

component clock

port (c      : OUT STD_LOGIC);

end component;

signal c_test, start_test, ready_test : STD_LOGIC;

signal a_test : STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);

signal volumen_test : STD_LOGIC_VECTOR(11 downto 0);

begin

FSMD_test : FSMD port map (

a_test, c_test, start_test, volumen_test, ready_test

);

myClock: clock port map (c_test);

a_test  <= "0010" after 0 ns,

"0011" after 500 ns,

"1111" after 1000 ns;

start_test <= '1' after 10 ns,

'0' after 21 ns,

'1' after 510 ns,

'0' after 521 ns,

'1' after 1010 ns,

'0' after 1021 ns;

end Test;

Die Simulation des FSMD-Potenzierers ergibt die folgende Ausgabe:

Abbildung 3

Abbildung 4

Abbildung 5

Abbildung 6

Abbildung 7

Abbildung 8

### Synthese mit Synopsys

In dem letzten Schritt der Aufgabenstellung synthetisieren wir die „erdachte“ Schaltung mit dem Synthesewerkzeug „Synopsis“.

An dem Schaltungslayout ist zu sehen, dass Synopsis im Rahmen seiner Optimierungsmethoden alle unsere Addierer „rausoptimiert“ hat. er alle addierer rausoptimiert hat und wir das nach dem zweiten Lauf gesehen
haben (im ersten waren ja noch addierer drin). Gut fand ich auch, dass er
die inkrementierenden Addierer erkannt hat.

.

Abbildung 9