# Teil B: Analog-Rechner:

## Material:

„Weißer Kasten“ (zweitoberste Schublade) mit 5 Operationsverstärkern

Oszilloskop

## Durchführung:

An den Eingang des Operationsverstärkers wird die „Anfangsspannung“, die „initiale Erregung“ angelegt. Wir wählen hierfür Sinnvollerweise entweder den „neutralen Zustand“ (0 V), oder den „Maximalzustand“ (-10 V oder +10 V). praktischer ist wohl der „Maximalzustand“. Eine dieser Spannung entsprechende Startbedingung sollten wir nun auch mit dem Voltmeter an dem Verstärkerausgang messen können.

(02-Potentiometer auf „1“ setzen oder ganz weglassen ((02:=1)

Schalter „ENTLADEN“ auf „BETRIEB“ umstellen. Das Voltmeter sollte nun beginnen zu „schwanken“, der Schwingung zu folgen. Wenn nicht, evtl. mit einem größeren Widerstand R (100 k( ?) probieren.

Mit Oszilloskop den Ausgang der ersten und zweiten Verstärkerstufe darstellen, diese entsprechen  bzw.  , dabei auch die Dämpfung variieren (().

Periodendauer beobachten und die Kapazität der eingebauten Kondensatoren ausrechnen. Tip: R ist bekannt, und die Integrationswiderstände gleich groß wählen.

Schalter von „BETRIEB“ auf „AUTOMATIK“ umstellen. Als Widerstand R einen Wert von 10 oder 20 Kiloohm wählen. Auch hier wieder den Wert der Kondensatoren berechnen.

Den mathematischen Ausdruck für diese gedämpften Schwingungen finden.

Im XY-Betrieb  gegen  aufzeichnen (Ausgang der zweiten Stufe gegen Ausgang der ersten Stufe). Auf Papier!